Gasoline

| items | GB(Ⅳ) | GB(Ⅴ) |
| --- | --- | --- |
|  | 90 | 93 | 97 | 89 | 92 | 95 |
| Antiknock quality： |  |  |  |  |  |  |  |
| RON | ≮ | 90 | 93 | 97 | 89 | 92 | 95 |
| Antiknock index (RON+MON)/2 | ≮ | 85 | 88 | report | 84 | 87 | 90 |
| Pb content/(g/L) | ≯ | 0.005 | 0.005 |
| Fe content /(g/L) | ≯ | 0.01 | 0.01 |
| Mn content/(g/L) | ≯ | 0.008 | 0.002 |
| Boiling range： |  |  |  |
| 10%vaporization point/℃ | ≯ | 70 | 70 |
| 50%vaporization point/℃ | ≯ | 120 | 120 |
| 90%vapotization point/℃ | ≯ | 190 | 190 |
| Final boiling point/℃ | ≯ | 205 | 205 |
| Residue(volume fraction)/% | ≯ | 2 | 2 |
| Vapour pressure/kPa |  |  |  |
| November 1st to April 30th |  | 42～85 | 45～85 |
| May 1st to October 31st |  | 40～68 | 40～65 |
| Solvent wash resin/(mg/100mL) | ≯ | 5 | 5 |
| Induction period/min | ≮ | 480 | 480 |
| Sulfur content(mass fraction)/% | ≯ | 0.005 | 0.001 |
| RSH(meet one of the follows) |  |  |  |
| Doctor test |  | pass | pass |
| Sulfur content of RSH(m)/% | ≯ | 0.001 | 0.001 |
| Copper corrosion(50℃3h),grade | ≯ | 1 | 1 |
| Water-soluble acid or base |  | -- | -- |
| Mechanical admixture |  | -- | -- |
| Benzene content (volume fraction)/% | ≯ | 1 | 1 |
| Aromatic content( vf)/% | ≯ | 40 | 40 |
| Olefin content(vf)/% | ≯ | 28 | 25 |
| Oxygen content(m)/% | ≯ | 2.7 | 2.7 |
| Methanol content (m)/% | ≯ | 0.3 | 0.3 |